## Slide 1: BÁO CÁO VI ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC -MODULE L9110H
Nhóm : 15
Sinh viên thực hiện :
Nguyễn Thuỳ Linh
Vũ Xuân Nguyên
Nguyễn Đỗ Vương

## Slide 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] https://chickgolden.com/dc-motor-la-gi-1644558274/
[2]
http://arduino.vn/bai-viet/897-lam-xe-do-line-voi-module-tu-lam-phan-3-lam-mach-cau-h-voi-l9110h?fbclid=IwAR0cEXPNnzu91miuCvppEvvQrxvGZvd95c_Pm1iwu6Zg2K1vWQL1WuEWsI4

## Slide 3: NỘI DUNG TRÌNH BÀY
GIỚI THIỆU THIẾT BỊ
NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG
SƠ ĐỒ MẠCH
DEMO CHƯƠNG TRÌNH
CODE

## Slide 4: GIỚI THIỆU THIẾT BỊ
1

## Slide 5
CẢM BIẾN ÁNH SÁNG 2WXL
4 chân kết nối
Quang điện trở
Chiết áp
Led báo nguồn
Led báo ngưỡng
Chiết áp : điều chỉnh độ nhạy của phát hiện cường độ ánh sáng
2 led : biểu thị trạng thái nguồn và trạng thái pin digital
4 chân : 2 chân cấp nguồn ( VCC , GND) và 2 chân tín hiệu ngõ ra (AO, DO)
Quang điện trở : làm từ vật liệu bán dẫn có điện trở cao, là thành phần có điện trở thay đổi theo cường độ ánh sáng chiếu vào nó
Thông số kỹ thuật
Điện áp hoạt động | 3.3 – 5 V
Output | DO digital switching outputs (0 and 1) and AO analog voltage output
Kích thướt | 31mm x 14mm / 1,22 "x 0,55" (L * W)
LM393

## Slide 6
MODULE L9110H
Module điều khiển động cơ 2 kênh dùng mạch cầu H với chip l9110. Có thể đùng điều khiển 2 động cơ DC hoặc 1 động cơ bước 2 pha bốn dây.
Thông số kĩ thuật :
Điện áp hoạt động : 2.5 – 12V
Kênh động cơ : 2
Dòng điện liên tục tối đa mỗi kênh : 800mA
Kích thước : 31mm x 22mm

## Slide 7
MODULE L9110H
B-1A IO port
2.5-12 V
GND
A-1A IO port
B-1B IO port
A-1B IO port
IC L9110H
B-1A được đưa lên mức cao.
B-1B được kéo xuống mức thấp
B-1A được kéo xuống mức thấp.
B-1B được đưa lên mức cao.
A-1A được đưa lên mức cao.
A-1B được kéo xuống mức thấp.
A-1A được kéo xuống mức thấp.
A-1B được đưa lên mức cao.
MOTO B quay phải
MOTO B quay trái
MOTO A quay phải
MOTO A quay trái
Pin | Description
B-1A | Motor B input A (IA)
B-1B | Motor B input B (IB)
GND | Ground
VCC | Operating Voltage 2.5 – 12 V
A-1A | Motor A input A (IA)
A-1B | Motor A input B (IB)
Motor B
Motor A
IC L9110H

## Slide 8
ĐỘNG CƠ DC
Là một loại động cơ chạy bằng nguồn điện áp DC – điện áp 1 chiều
Đầu dây ra của động cơ này thường gồm có hai dây (dây nguồn – VCC và dây tiếp đất – GND)
Điện áp hoạt động : 3 - 6 V

## Slide 9: NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG L9110H
2

## Slide 10
L9110H

## Slide 11
Mạch cầu H (H-Bridge)

## Slide 12
Sơ đồ Module L9110H

## Slide 13: SƠ ĐỒ MẠCH
3

## Slide 14
Sơ đồ Arduino với module L9110H
Module L9110H | Arduino
A-1A | D10
A-1B | D9
Module L9110H | Nguồn 5V
GND | Cực -
VCC | Cực +

## Slide 15
Sơ đồ Arduino với cảm biến,
Đèn và nút bấm
P1
P2
P1
P2
Sensor | Arduino
VCC | 5V
GND | GND
DO | D2
Button | Arduino
P1 | GND
P2 | D3
Led | Arduino
P1 | GND
P2 | D8

## Slide 16
Sơ đồ toàn mạch

## Slide 17: DEMO
4

## Slide 19: CODE
5

## Slide 24: Thanks!